Предварительно утверждено :

Решением Совета директоров

ОАО «Вишневогорский ГОК»

Протокол №        от «     »               2008 г.

Председатель Совета директоров

_______________ Мостинец И.И.

Г О Д О В О Й  О Т Ч Ё Т

ОАО «Вишневогорский ГОК»

по результатам 2007 года.

п. Вишневогорск

2008 год.

ОТЧЁТ

О ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ВИШНЕВОГОРСКИЙ ГОК»   ЗА 2007 ГОД.

Основной задачей для ОАО «Вишневогорский горно- обогатительный комбинат», согласно Устава Общества является получение прибыли.

Для достижения этой цели Общество увеличивает объёмы производства полевошпатового материала, расширяет рынок сбыта продукции,  оказывает  платные услуги  предприятиям, организациям и населению. На сегодня потребителями нашей продукции являются более  95  предприятий России, СНГ и ближнего зарубежья.

Администрация считает, что Общество в 2007 году с поставленной задачей в основном справилось. По результатам  хозяйственной деятельности в 2007 году получена прибыль 83,9  млн. рублей.

Производственные показатели в отчётном году в сравнении с 2006 годом выглядят следующим образом :

| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2007г. к 2006г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск полевого шпата, всего | т | 536218 | 554218 | 103,4 |
|  | в т.ч. ПШС-0,50-21 | « | 153585 | 155153 | 101,0 |
|  | ПШС-0,30-21 | « | 244746 | 227608 | 93,0 |
|  | ПШС-0,20-21 | « | 137887 | 171457 | 124,3 |
| 2 | Добыча руды | « | 1017616 | 1053209 | 103,5 |
| 3 | Вскрыша | « | 588809 | 620927 | 105,5 |
| 4 | Переработка руды | « | 998498 | 1050467 | 105,2 |
| 5 | Выход шпата | % | 53,7 | 52,8 | 98,3 |
| 6 | Товарная продукция в действующих ценах | тыс. руб. | 619759 | 688405 | 111,1 |
| 7 | Товарная продукция в сопоставимых ценах | « | 660757 | 688405 | 104,2 |
| 8 | Кол-во пром. персонала | Чел. | 1110 | 1113 | 100,3 |
| 9 | Производительность на 1 работника (действ.) ППП | Руб. | 558340 | 618513 | 110,8 |
| 10 | Производительность на 1 работника (сопост.) ППП | « | 595277 | 618513 | 103,9 |
| 11 | Себестоимость товарной продукции | тыс. руб. | 505537 | 591430 | 117,0 |
| 12 | Затраты на рубль ТП | коп. | 81,57 | 85,91 | 105,3 |
| 13 | Рентабельность | % | 22,6 | 16,4 | 72,6 |

В 2007 году предприятием было выпущено товарной продукции на сумму 688405 тыс. рублей. Рост товара по сравнению с 2006 годом составил 111,1 %. Выпуск шпата составил 554218 тонн – 103,4 % к 2006 году, в том числе качественных сортов ПШС- 0,2 и 0,3 – 399065 т., это 72,0 % от всего выпуска и 104,3 % от выпуска этих сортов в 2006 году.

Увеличение объемов производства было достигнуто за счет выполнения ряда мероприятий, разработанных в «Производственной программе получения материала полевошпатового на 2006-2007 годы» и дополнений на 2007 год, направленных на техническое перевооружение ОФ. В том числе за счет выполнения мероприятий:

- По руднику:

- выполнен комплекс работ по отведению земли на карьере «Северный» под горные работы, автодорогу и размещение отвала в отработанном карьере № 35;

- утверждены в ГКЗ и поставлены на баланс запасы руды в количестве 72 млн.тн. на флангах и глубоких горизонтах Вишневогорского месторождения нефелин-полевошпатовых руд;

- смонтирован и проходит пуско-наладочные работы МДСУ рудника.

В схеме МДСУ установлена щековая дробилка СМД-111Б, конусные дробилки КСД-1750 Гр, КМД 2200Т, 12 ленточных транспортеров, два чешских грохота марки КДТ, гидравлический бутобой на площадке СМД-111Б. Достигнут выпуск по дроблению руды фракции – 18 мм 1200 Тн/сутки, при плане 3000 тн/сутки.

- демонтирована линия ЛЭП-6 КВ – 0,6 км, построена новая линия протяженностью – 2,1 км. вдоль технологической дороги, что снизило аварийность энергоснабжения в карьере;

- приобретено 3 новых ЯКНО – 6 КВ, укомплектованных всеми средствами защиты;

- приобретен новый компрессор ДЭН-75, что снизило простои на буровых работах на 80%;

- приобретен б/у станок СБУ-100, укомплектован и запущен в работу.

- По обогатительной фабрике:

а) Дробильное и измельчительное отделение:

- установлен частотный преобразователь скорости на питателе щековой

дробилки ЩДС 9х12 (СМД-110), что позволило увеличить дробление

на 5%;

- установлено 2 грохота SKL вместо грохотов ГВП 1А, с заменой

несущих конструкций и площадок обслуживания на стержневой мельнице МСЦ 21х22 № 3;

- произведена замена несущих конструкций на грохотах предварительного и поверочного грохочения стержневой мельницы МСЦ 21х22 № 2. Закончена подготовка к замене 4-х грохотов ГВП 1А на грохота SKL 2В;

- произведена замена насоса НПБР 250/28 № 15 на насос mil MAX 4х6 в схеме перекачки классифицированного материала после 2 стадии измельчения на 3 стадию.

б) По схеме классификации перед флотацией:

- установлены несущие конструкции для циклонов ГЦ 710.

Смонтировали 2 батареи по 2 циклона;

- заменен п/насос ПБ 315/40 № 19 на насос mail MAX 4х6. Запустили на нем одну батарею гидроциклонов ГЦ 710. Достигнуто устойчивое питание системы гидроциклонов обезвоживания перед флотацией;

в) По флотации:

- выполнен комплекс работ по замене АДФР на флотации № 1, 2.

Произведен монтаж расходных емкостей на отм. +9,0 метра,

смонтированы  и подключены столы АДФР;

- выполнен комплекс работ по подготовке реагентов. Изготовили две емкости под «Флон» по 17 м3 . Залили фундаменты, установили стены, подъемники, транспортные площадки.

г) По транспортированию газоочистки 3 и 4 сушильных барабанов:

- перенесены в/насосы ВВН 50 – 2 шт. на новое место, на

освободившейся площадке смонтировали насос «Монжус»,

смонтировали сухие циклоны.

В отчетном году произошло снижение выхода готовой продукции на 0,9 % к 2006г. за счет:

1. Увеличения доли выпуска на 26,6% продукции сорта ПШС 0,20-21, в процессе получения которого увеличиваются потери на флотации.

2. Увеличения потерь в измельчительном отделении и флотации при переработке на стержневых мельницах 40 и более тн/час, по причинам:

- забивок и остановок п \ насосов после стержневых мельниц  и грохотов  из-за захватов насосами воздуха из зумпфов по причине перебоев подачи воды  на грохота. Второй причиной являются некачественные запасные части  для насосов (втулки, валы), изготавливаемые в условиях механического цеха ОАО.

Необходима замена насоса на более производительный для подачи оборотной воды с отстойника хвостохранилища и её достаточной подачи на грохота стержневых мельниц. Так же необходимо постоянно поддерживать насосы в исправном состоянии. На примере Учалинской обогатительной фабрики продумать работу насосов с частотными преобразователями  в зависимости от уровней пульпы в зумпфах

- увеличения потерь на флотации из-за повышенного расхода реагентов при ситовых анализах камерного продукта более 20% по классу +0,25 мм. Происходит флотация мелкого класса шпата, а крупный остается в сростках и не всегда убирается при сильномагнитной сепарации.

Необходимо соблюдать режим измельчения, заключающийся в удержании ситовых анализов на измельчении руды по классу +0,25 % не более 20 – 22 %% и расход реагента «Флон» не более 7000 – 7500 мл  за 1 качание.        За процессом флотации   необходим постоянный контроль со стороны технолога, т.к. правильное ведение процесса позволяет существенно снизить потери и увеличить выход готовой продукции.

- увеличения механических потерь из-за плохой работы п/насосов №3, 4, качающих продукт мокрой магнитной сепарации на участок № 2 и   далее  на в/фильтры (п/насосы № 1, 2).

Для увеличения переработки руды и выхода готовой продукции  планируется:

- Повысить до 25% и более количество готового материала в дробленной руде ОФ и рудника за счет замены грохотов ГИЛ-32 на SKM 3,0х2В и настройки грохота № 2 на МДСУ.

- Смонтировать перед схемой обезвоживания на флотацию второй сепаратор СМБ 2/90 производства «Продэкология».

- Обеспечить постоянную работу сильномагнитного сепаратора на постоянных магнитах СМРС № 15 производства «Продэкология».

- Заменить песконасос ПБ 250/56 № 3 на импортный насос mil MAX на перекачке продукта с ММС на насосы № 1-2 участка № 2, увеличить зумпф.

- Установить второй насос mil MAX № 18 на классификацию перед флотацией.

- Продолжить программу по переходу на износостойкие резиновые переходы и магистрали.

- Запустить схему гидроклассификатора на материале участка сухого обогащения и подачи на флотацию мелкого класса (3 флотация).

В 2008г. запланировано выпустить 700 тыс.тн. готовой продукции.   Для выполнения этого плана необходимо выполнить следующие мероприятия:

Организационные:

- достичь среднемесячного выпуска готовой продукции на участке сухого обогащения 13,3 тыс.тн. в месяц.;

- обеспечить участок сухого обогащения рудой МДСУ фракции – 16 мм не менее 900 тн/сутки;

- закончить монтаж схемы разделения продукта перед флотацией на классы;

- закончить монтаж линии пневмотранспорта пыли циклонов СБ № 3, 4 на линию сырого шпата;

- закончить работы по автоматизации сушильных барабанов СБ № 2, 3,4.

Технические:

- перевести МДСУ рудника на дробление по классу – 16 мм для увеличения переработки руды на ОФ;

- заменить грохота ГИЛ-32 на  SKM 3,0х2В в дробильном отделении ОФ с переходом по дроблению на – 16 мм;

замена грохотов ГВП1А на грохота SKL 5,0х2В в схеме МСЦ 2100х2200 № 2;

- проработать возможность применения высокопроизводительного импортного фильтра для обезвоживания мелкого продукта 3 флотации;

- внедрить схему раздельного обогащения по крупности;

- внедрить импортный шнековый насос на перекачке пенного материала флотацию на насосы ГРТ 1250/71;

- расширить площадку под сырой шпат и запустить пневмотранспорт пылегазоочиски СБ № 3, 4.

Улучшение экологической обстановки и условий труда

- закончить монтаж системы аспирации и орошения на МДСУ рудника;

- провести реконструкцию действующих аспирационных систем на участке сухого обогащения;

- провести ремонт сухих циклонов и мокрых систем СИОТ газоочистки ОФ;

- закончить ремонт в душевых на ОФ;

- оборудовать боксы БелАЗов шиномонтажным стендом и кран-балкой;

- перевести химлабораторию в здание фабрики сухого обогащения;

- произвести ремонт боксов АТЦ.

Наведение порядка и благоустройство

- закончить наведение порядка на центральном складе;

- закончить ремонт фасада АБК фабрики;

- закончить асфальтирование промплощадки ОФ;

- восстановить забор промплощадки ОФ от приемного бункера ОФ № 1 до приемного бункера участка сухого обогащения;

- выполнить ремонт здания мехцеха;

- произвести бетонирование площадки прирельсовой базы в ЖДЦ;

- закончить ремонт внутренних помещений в здании аппарата ГОКа.

В 2007 году была проведена большая работа по улучшению условий труда трудящихся комбината:

- значительно увеличены затраты на охрану труда 3064,2  тыс. рублей, против 1759,2  тыс. рублей в 2006 году.

Структура затрат на производство товарной продукции выглядит следующим образом  (%) :

| № | статьи затрат | 2006 г., % | 2007 г., % | 2006 г. к 2007 г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заработная плата | 25,5 | 24,6 | -0,9 |
| 2 | отчисления на социальные нужды | 6,8 | 6,5 | -0,3 |
| 3 | материалы | 24 | 27,3 | +3,3 |
| 4 | топливо | 5,9 | 4,8 | -1,1 |
| 5 | газ | 8,8 | 7,6 | -1,2 |
| 6 | электроэнергия | 14,0 | 13,8 | -0,2 |
| 7 | амортизация | 8,0 | 11,0 | +3 |
| 8 | прочие | 7,0 | 4,4 | -2,6 |
|  |  | 100 | 100 |  |

Из-за роста цен на топливно-энергетические ресурсы и материалы, обществу пришлось  поднимать цены на полевошпатовый концентрат на 10 % в        2007 году (с 01 января 2007 г).

Средняя заработная плата составила 10967,9  рублей на 1 трудящегося ППП в месяц – 112,9  % к 2006 году.  Уровень инфляции в 2007 году по  РФ  составил  11,9 %.

Обществом получена за 2007 год выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в сумме 773791 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 83850 тыс. рублей, налог на прибыль- 22211,0  тыс. рублей. Прибыль после уплаты налога – 61639,0 тыс. рублей, которая была направлена на :

-   социальные нужды в сумме 6815,0 тыс. рублей,

-  финансирование капитальных вложений  в сумме 13260,0 тыс. рублей.

Остаток свободной прибыли составил 41564,0 тыс. рублей.

Эта сумма денежных средств осталась после уплаты налогов, финансирования капитальных вложений и расходов на социальные нужды* Общества.

Расходы на социальные нужды* составили                  6815,0 тыс.руб. :

- в т.ч. содержание гостиницы                                          544,0

-      содержание профилактория                                      2279,0

-       материальная помощь                                                683,0

-       благотворительность                                                  630,0

-      день металлурга, сдача доводки                                 299,0

-       Совет директоров                                                       580,0

-       постановка на учёт земельного участка                   174,0

-       пособие при уходе на пенсию                                   334,0

- возмещение ущерба (моральный вред,

пособие по потере кормильца)                                       41,0

-       премии                                                                          144,0

-       стипендии                                                                     266,0

-       услуги счётной комиссии                                            84,0

-       прочие                                                                           579,0

-      представительские                                                        178,0

ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ

1. Нормируемые материалы.

Рост цен на нормируемые материалы   в отчётном году по отношению к 2006 году составил 20,9 %.

По   отдельным   видам   материалов   данной   группы   произошло снижение фактических удельных норм, в том числе:

- по руднику:

- взрывчатые материалы (граммонит 79/21) на 16,7%;

- средстства инициирования (ДБИ) на 61,6%;

- зуб ковша (ЭКГ 5А) на 21,4%;

- дробящая плита (СМД) на 27,8%;

- сетка стальная (на сита грохота) на 16,8%;

- автошина на самосвал БелАЗ на 9,7%;

- дизтопливо на механизмы и самосвалы на 8,8%;
                           - по фабрике:

- фильтроткань на 8,0%;

- футеровка металлическая на 21,6%;

- сетка стальная (на сита грохота) на 115,8%.

В целом по основным цехам предприятий рост цен на нормируемые материалы произошёл из-за увеличения цен и роста объёмов выпуска качественных сортов материала полевошпатового. Также был введён ряд новых видов нормируемых материалов:

- панели полиуретановые (сита на грохота «Деррик»);

- лента кевларовая.

Перерасход по реагенту ФЛОН-2 произошёл из-за роста объёмов по
качественным сортам на 24,3 %.
      Качество бурового инструмента в 2007 году значительно возросло, вследствие чего снизились фактические удельные нормы (в среднем на 3,4 % или 64 600руб.).

- Электроэнергия.

В 2007 году произошло снижение  расхода норм электроэнергии к прошлому 2006 году на 1,0 %.

по руднику :

Удельный  расход на дроблении в 2007 году снизился по отношению к

2006  году на 0,1 % и достиг 1,3  квт. час.\ т.

Снизился    удельный   расход   на   добыче   и  вскрыше   в  2007 г.    по

отношению к 2006 году на 0,2  квт. час.\т. и достиг в 2007 г.1,2 квт. час.\т.

по обогатительной фабрике :

Снижение удельного расхода с  86  квт.час\т в 2006 г. до 83 квт.час\т

в 2007 г., снижение составило 3,5%.

В целом по предприятию удельный расход электроэнергии снизился со

109  квт.час. в 2006 г. до 108 квт.час. в 2007 г.

- Газ.

Снижение расхода газа в 2007 г. в сравнении с 2006 г. на 592,3  тыс.м3

при   увеличении   объёмов    выпуска   полевошпатовой    продукции,

произошло  из-за  внедрения  автоматизации  процесса  сушки  шпата в

сушильных барабанах.

Удельный расход газа в 2007 году снизился на 1 тонну выпуска

полевошпатовой продукции на 10,6 % к   прошлому году (в 2006 г. -0,047

т.у.т. на 1 тонну шпата, в 2007 г. – 0,042 т.у.т. на 1 тонну шпата).

4. Дизельное топливо, бензин.

По АТЦ увеличение расхода  на бензин в 2007 году к 2006 году составило + 455354 рублей, в том числе

- за счёт  цен                               -  21438    рублей,

- за счёт норм из-за того, что работала а\м ЗИЛ 931 на бензине, вместо неисправной а\м ЗИЛ 380 дизельного на обслуживании технологических автодорог     + 202165   рублей,

- за счёт  объёмов                      + 274627   рублей.

По дизельному топливу снижение расхода  в 2007 году к 2006 году составило -  1236713 рублей, в том числе

-  за счёт      цен                             - 493880 рублей,

-  за счёт норм                               - 231372 рублей,

- за счёт  объёмов                        -  511461 рублей.

Итого топливо по АТЦ  снижение  расхода на - 781359 рублей  в том числе:

- за счёт цены           – 515318  рублей,

- за счёт нормы          –  29207 рублей,

- за счёт  объёмов     – 236834 рубля.

По ЖДЦ снижение  расхода  по дизельному топливу в 2007 году к 2006 году составило - 1181244 рубля, в том числе

-  за счёт цен          – 319286 рублей,

- за счёт норм         - 822248 рублей,

- за счёт объёмов из-за увеличения отгрузки шпата на ООО «ЗКС» автомобильным транспортом       -  39710 рублей.

По руднику увеличение lim на бензин в 2007 г. к 2006 г. на 39826  рублей в том числе

- за счёт роста цен на 12094 рублей,  из-за эксплуатации автобуса ПАЗ 32060R, мотоцикла «Урал», валки леса бензиновой пилой.

По дизельному топливу увеличение затрат в 2007 г. к 2006 г. на 143445  рублей из них:

-  за счёт увеличения объёмов горной  массы на 4,2 % в 2007 г. к 2006 г.

+ 878530     рублей,

- за счёт норм из-за перевозки горной массы на  меньшее расстояние в 2007 г., чем в 2006 г.   –  662542    рубля,

- за счёт снижения цен  -  72543,1 рубля.

Совет директоров ОАО «Вишневогорский ГОК» состоит из 7  человек, которых выбирает общее собрание  акционеров кумулятивным голосованием.

В отчетном году в состав Совета директоров  ОАО «Вишневогорский ГОК» общим собранием были выбраны:

- Жуков Алексей Павлович, 1977 года рождения, образование незаконченное высшее, обыкновенных голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК» не имеет, юрист ООО НПЕ «Уралкомплеск»;

- Коньков Геннадий Николаевич, 1953 года рождения, образование высшее, горный инженер, имеет 17.484 шт. голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК», заместитель генерального директора ОАО «Вишневогорский ГОК» по развитию предприятия;

- Лукиянчук Николай Федорович, 1954 года рождения, образование высшее, юрист, имеет 76.000 шт. голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК»,  директор ООО НПЕ «Уралкомплеск»;

- Мостинец Иван Иванович, 1941 года рождения, образование высшее, горный инженер технолог, имеет 257.140 шт. голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК», генеральный директор ООО «Торговая Компания «Вишневогорский ГОК», председатель Совета директоров ОАО «Вишневогорский ГОК»;

- Мостинец Сергей Иванович, 1965 года рождения, образование высшее, горный инженер технолог, имеет 18.489 голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК», генеральный директор ООО «Керамин - Снежинск»;

-  Никитин Федор Васильевич, год рождения 1959, образование высшее, горный инженер, голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК» - нет.

- Просвирин Сергей Александрович, 1957 года рождения, образование высшее, инженер механик, имеет 3.016 шт. голосующих акций ОАО «Вишневогорский ГОК», заместитель  директора ОАО «Вишневогорский ГОК» по капитальному строительству.

Никаких изменений в составе Совета директоров ОАО «Вишневогорский ГОК» в отчетном году не было.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял единоличный исполнительный орган, в лице генерального директора – Никитина Федора Васильевича.

Все члены совета директоров ежемесячно получают вознаграждение в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) установленной законом.

Генеральный директор

ОАО «Вишневогорский ГОК» -                                                   Ф.В. Никитин.

Директор по финансам –

- главный бухгалтер

ОАО «Вишневогорский ГОК» -                                                    А.Н. Седов.

Главный инженер

ОАО «Вишневогорский ГОК» -                                                   В.Н. Ярин.

Приложение № 1

Всего профинансировано капитальных вложений 212102,0 тыс. рублей, в том числе:

а) за счёт прибыли 144806,0 тыс. рублей,

б) направлено амортизационных отчислений  в сумме 67296,0 тыс. рублей.

Капвложения за 12 месяцев 2007 года

в тыс. руб.

Всего освоено капитальных вложений                                 212102

- Строительно-монтажные

и проектные работы                                        57053

в т.ч. –Реконструкция прирельсовой базы                           2031

- Дробильный узел на Северном карьере                   15213

- Система погружного нагрева                                       1658

- Техперевооружение доводочной фабрики               32467

- Монтаж итальянского оборудования                           801

- Техперевооружение обогатительной фабрики          3281

- Железнодорожные пути                                                 1587

- Пожарная сигнализация гостиницы                              15

| - Оборудование всего: |  | 153726 |
| --- | --- | --- |
| - в т.ч. приобретено основного |  |  |
| оборудования |  |  |
| - Большая мельница (Италия) |  | 24783 |
| - Сепаратор роликовый (Италия) |  | 24479 |
| - Насосы 31шт. |  | 4857 |
| - Грохота 5шт. |  | 6557 |
| - Сепаратор |  | 1043 |
| - Транспортеры ленточные 11 шт. |  | 3900 |
| - Спектрометр |  | 4186 |

-   Автомобили ГАЗ,МАЗ,УРАЛ                                        11809

-   Элеваторы                                   13 шт.                             2188

-   Оборудование погружного нагрева                                  790

-   Погрузчик                                                                            2036

-   Гидроциклоны                              8 шт.                             1701

-   Вибрационный питающий канал                                    1197

-   Конвейеры ленточные,винтовые  20шт.                        2625

-   Кран козловой                                                                     3679